## Slide 1
グレン・フェルナンデス（博士）
准教授
ラブダンアカデミー、レジリエンス学部
アブダビ（アラブ首長国連邦）
Future Earth総会、ECR代表
フィジーとフィリピンの沿岸都市における 台風後の災害廃棄物管理能力の開発

## Slide 2
ラブダンアカデミー、アブダビ（アラブ首長国連邦）
領域／専門分野
セーフティ
セキュリティ
防衛
緊急時対応
危機管理
現在の所属組織：

## Slide 3
災害管理・復興学院（IDMR）
四川大学・香港理工大学
中国初のDRR（災害リスク軽減）専門研究機関
前職（2018〜22年）：

## Slide 4
2008年四川大地震（M7.9）
出典：Frederic.J.Brown/AFP/Getty Images
出典：Baidu.com

## Slide 5
2008年四川大地震
出典：中国地震局
死者：6万9,000人
行方不明者：1万8,222人
住居喪失者：480万人
災害がれき：2,000万トン
災害管理・復興学院（IDMR）設立につながる

## Slide 6
出典：日本環境省、JSMCWM／廃棄物資源循環学会（2018年）
災害廃棄物（DW）の量
日付
地震／津波
災害の名称
DWの推定量
2004年12月
2008年5月
2010年1月
2011年3月
2015年4月
2005年8月
2011年10月
2013年11月
2016年2月
スマトラ島・アンダマン諸島地震（インドネシア）
四川大地震（中国）
ハイチ大地震（ハイチ）
東日本大震災（日本）
ネパール地震（ネパール）
サイクロン／台風／ハリケーン／洪水
ハリケーン・カトリーナ（米国）
タイ洪水（タイ）
超大型台風ハイヤン／ヨランダ（フィリピン）
熱帯サイクロン・ウィンストン（フィジー）
700〜1,000万㎥
2,000万トン
2,300〜6,000万トン
3,100万トン
1,400万トン
2,680万トン
10万トン
1,900万トン
2万3,525トン

## Slide 7
2013年 ハイヤン台風
2013年の 総廃棄物の137%
1,900万トン＝ハイヤン台風により 発生した災害廃棄物（日本環境省、JSMCWM、2018年）
1,390万トン＝2013年のフィリピンに おける廃棄物の総排出量（SEPO、2017年）
出典：Eoghan Rice（2013年）

## Slide 8
出典：nbcnews.com
2012年2月23日
2013年11月10日
2013年 ハイヤン台風の影響

## Slide 9
災害廃棄物と一般廃棄物の違い
災害廃棄物：ごく短期間に膨大な量（被災自治体に大きな負担がかかりかねない）
災害廃棄物：適切かつ迅速に対処しないと生活環境に影響しかねない（個人・公共の衛生問題、水源の汚染、有害物質の漏洩、火災リスク）
災害廃棄物：緊急対応、災害からの復旧、復興活動の妨げになりかねない

## Slide 10
出典：日本環境省、JSMCWM（2018年）、p.5
日付
2011年3月
2014年8月
2015年9月
洪水
洪水と土砂崩れ
地震と津波（東日本大震災）
廃棄物の種別
自治体
常総市
広島市
石巻地区***
仙台市***
宮城県
56〜79年**
3.7〜95年**
3.7年
95年
1.6年
3年
量（単位：1,000トン）
年間MSWとの比較
特徴
● 小さな漁村から工業地帯まで、さまざまな種類のコミュニティ
● 津波による大きな被害
● 岩手県と同様
● 政令指定都市
● 津波により海側で大きな被害、地震により丘陵地で一部被害
● 市街地の広域で被害が発生
● 漁業・工業に被害が発生
● 市街地の一部で被害が発生
● 大量の廃棄物が土砂と水にまみれる
● 市内の広域が浸水し、一部の家屋が損壊
*津波堆積物は含まない。**市・地域ごとに算出。***宮城県の一部
岩手県

## Slide 11
なぜ災害廃棄物の定量化が重要なのか
災害後：災害廃棄物の量は、災害復興と廃棄物管理の計画立案に重要な情報である
災害前：予測を行うことで、資金、労働力、技術力、輸送設備、廃棄物処理施設、保管場所、処分場などに対して急増する需要の見込みを立てやすくなる
廃棄物量の過大評価、過小評価、あるいは評価を行わないことにより、DWM（災害廃棄物管理）のコストが大幅に拡大する恐れがある
参考資料：Marchesini et al.(2021)

## Slide 12
災害廃棄物処理の流れ
出典：日本環境省、JSMCWM（2018年）、p. 10
計画と管理
清掃と収集
保管と分別
処理、リサイクル、最終処分
再利用とリサイクル
前処理
中間処理（焼却）
最終処分

## Slide 13
災害廃棄物の種別と量の予測
出典：マカティ市
洪水災害予測地図
土地利用図

## Slide 14
写真：Noel Celis
2021年 ケッツァーナ（オンドイ）台風
廃棄物の量は？

## Slide 15
2021年 ライ（オデット）台風
写真：Ezra Acayan
廃棄物の 量は？

## Slide 16
災害廃棄物が定量化されていない！
NEDA（2013年）
NDRRMC（2014年）
NDRRMC（2014年）

## Slide 17
災害廃棄物が定量化されていない！
NDRRMC（2018年）
NEDA（2020年）
NDRRMC（2021年）

## Slide 18
廃棄物管理インフラは被災しやすい可能性がある
回収されない廃棄物は水路の詰まりにつながり、豪雨の発生時に大規模な洪水を引き起こす恐れも
ケツァーナ台風（2009年）とハイヤン台風（2013年）による災害廃棄物には言及がない
国家固形廃棄物管理状況報告書 （2008〜18年）

## Slide 19
「災害廃棄物管理」を明記した初めての計画だが、DRRM（災害リスク軽減・管理）コミュニティの議論で注目を集める新たな課題の1つとして軽く言及するにとどまる
国家災害リスク軽減・管理計画 （2020〜30年）

## Slide 20
フィリピンにはDWMそのものに関する法律がない
4方向からの政策を指針としてDWMを実施
  ほとんどの指示の焦点は道路の障害撤去作業に
  通常のSWM（固形廃棄物管理）では不十分なため、DWMでも対応しきれない予想
  過去の災害廃棄物の処理・処分に関する記録が不十分または存在しない
  災害廃棄物から有用な資材を回収する大部分の機会を逸失
災害廃棄物管理
災害リスク管理政策
環境管理政策
地方自治体の政策
気候変動政策
60の法律と政策の内容の定性分析（1938〜2020年）

## Slide 21
災害廃棄物管理について明記しているのは、共和国法第7160号（および州・都市を新設する後継法）のみ：
州・市自治体では一般業務担当官の任命が義務づけられている
一般業務担当官の職務の 1 つ：
  特に人災および自然による惨事や災害の発生中および発生後に、廃材やがれきを秩序正しく衛生的に撤去する作業の最前線に立つこと
60の法律と政策の内容の定性分析（1938〜2020年）

## Slide 22
制定から20年になる固形廃棄物管理法（RA9003）を改訂してDWMを国家固形廃棄物管理の枠組みと長期計画に含める必要がある
現地のDRRM計画、SWM計画、気候変動対策計画の策定に関するガイドラインは、国際ガイドラインが提示する次の内容と合わせて、DWMを含めるように修正する必要がある。
  さまざまなステークホルダーに役割を割り当てる
  廃棄物の削減、リサイクル、再利用を拡充し、埋立地に向かう残留廃棄物を最低限に抑える
  DWMの実施に関してインセンティブ制度を設定し、障壁に対処する
  教育を通じて資源保全を推進する
道路清掃作業のその先へ

## Slide 23
災害廃棄物の構成とリサイクル率：
2011年東日本大震災・津波
出典：日本環境省、JSMCWM（2018年）、p. 7
82%
可燃物：2,554
木材：1,346
不燃物：4,783
コンクリート：1万340
焼却：2,384
埋立地：1,232
リサイクル：1万6,062
金属：654

## Slide 24
フィリピン国家温室効果ガスインベントリ
（単位：CO2換算100万トン）
参考資料：Recabar et al.(2019)
業種 | 1994年 | 2000年 | 2010年
エネルギー | 34.15 | 43.733 | 55.742
農業 | 33.137 | 37.001 | 43.152
輸送 | 15.888 | 25.937 | 24.184
廃棄物 | 7.094 | 11.6 | 15.561
工業プロセス・製品利用（IPPU） | 10.603 | 8.61 | 11.874
土地利用変化・林業（LUCF） | -0.127 | -105.111 | -36.998

## Slide 25
フィジーとフィリピンの 沿岸都市における 台風後の災害廃棄物管理能力の開発
資金提供者
参加都市
参加研究機関

## Slide 26
DWMに関するAPNプロジェクトの目的
資源保全と資源効率化を推進するため、廃棄物を抑制し、台風関連の災害廃棄物から有価物を回収する
台風後の効果的な災害廃棄物管理能力の強化に関する研修ニーズを特定する
参加都市のニーズに対応可能な台風後の災害廃棄物管理に関する研修の教材作成と実施
台風に特化した災害廃棄物管理の緊急時計画を策定に向けて参加都市を支援する

## Slide 27
プロジェクト発足式（2019年10月2日、フィリピン・マカティ）

## Slide 28
プロジェクト発足式（2019年10月24日、フィジー・ラウトカ）

## Slide 29
指導者研修（2020年1月15〜16日、アテネオ）

## Slide 30
対面研修（2020年1月17日、マカティ）

## Slide 31
バーチャル研修（2021年3月24日、マカティ）

## Slide 32
国際DWMウェビナー（2021年4月28日）

## Slide 33
メンタリングセミナー（2021年6月18日、マカティ対象）

## Slide 34
ハイブリッド型の研修ワークショップ（2022年3月23日、ラウトカ）

## Slide 35
プロジェクトの成果
参加都市の研修ニーズ評価
参加都市のニーズに合わせた研修教材
少なくとも市職員・地元関係者100名が研修を受講
台風に特化した2件の災害廃棄物管理緊急時計画
国内外の会議・フォーラムにおけるプレゼンテーション
プロジェクト関連情報を共有するための専用ウェブサイト
APN資金提供プロジェクト以外の能力開発活動の継続に向けた各種組織とのパートナーシップ
フィリピン災害廃棄物管理協会の設立

## Slide 36
フィリピン災害廃棄物管理協会
https://disaster-waste.org/
主な目的：フィリピンの地方自治体による災害廃棄物管理の促進と支援

## Slide 37
Grassroots Science Advice Promotion Awards 2022 （2022年草の根科学助言推進賞）
災害廃棄物管理に関する科学的助言：地方自治体がより良い復興（BBB）、循環型経済、気候変動緩和を実践・推進できるようにする
INGSA：International Network for Government Science Advice（政府に対する科学的助言に関する国際ネットワーク）

## Slide 38
仙台枠組に関する自発的な取り組み
取り組み：地方自治体の災害廃棄物管理能力の開発

## Slide 39
DWM能力開発を継続するための次のステップ
フィリピン開発アカデミーとの継続的なパートナーシップを通じた地方自治体職員向けDWM研修を実施する
DWM緊急時計画の策定に向け、パラワン州プエルト・プリンセサ市などの関係都市と協力を開始する
災害時のMSWM（都市固形廃棄物域管理）の混乱を最小限に抑えるためのサービス事業者と請負業者向け事業継続マネジメントを推進する

## Slide 40: MSWMは公共サービス
ゴミ収集などの一部の公共サービスには、代替のサービス事業者が存在しない場合がある
そのため、業務の継続性を確保する必要がある
出典：ADCB（アブダビ商業銀行）

## Slide 41
ラブダンアカデミー